## Slide 1: Автоматический конвейер для сортировки и подсчета деталей по размерам с применением технического зрения.
Республиканский робототехнический чемпионат по регламентам фестиваля «РобоФинист 2023»
Направление: Свободная творческая категория: старшая
Выполнил:
Зиганшин Искандер Ильдарович - 9 класс
Руководитель:
Абдуллин Радомир Акрамович
УФА
2022-2023

## Slide 2: Проект представляет из себя небольшой конвейер с подвижной лентой, который оснащен камерой и датчиками для определения размеров и подсчета количества предметов разных типов при помощи программы с техническим зрением, запущенной на микрокомпьютере Raspberry Pi, и также проект оснащен сервоприводами для отсортировывания предметов разных типов. Цель проекта – упрощение процесса сортировки и подсчета разнокалиберных деталей на производстве.

## Slide 3: Описание работ, проведенных за время выполнения проекта:
Придумать концепцию проекта (внешний вид, конструкцию, используемые компоненты).
Реализовать проект аппаратно (создать каркас, смонтировать на него конвейерную ленту и крепления для электроники, смонтировать электронику).
Реализовать программную часть и доработать аппаратное оснащение под программную часть.
Создать техническую документацию

## Slide 4: Компоненты, материалы и детали:
Raspberry Pi 3 Pi Camera Arduino 2 сервопривода Feetech FT5519M Дальномер HC SR-04 Подшипники Алюминиевые профили размерами 15*30*1,5мм Зубчатый ремень Блок питания на 12В Ролики Шкивы и муфта В качестве имитации деталей различных размеров, мы использовали спроектированные и напечатанные кубики на 3D-принтере

## Slide 5: Возможность применения
Предлагаемое решение можно использовать на заводах и предприятиях, которым требуется сортировка товаров, деталей или различных предметов, обладающих разными размерами. Этот проект распознаёт при помощи камеры и программы с техническим зрением детали различных размеров, так же производит подсчет деталей. Исходя из данных, полученных с камеры, микрокомпьютер (Raspberry Pi 3) принимает решение куда распределить тот или иной предмет. На данный момент проект подразумевает распределение объектов на 3 вида. Но у проекта есть возможность сортировать большее количество объектов.

## Slide 6: Экономическая часть проекта:
Raspberry Pi 3 - 3200 рублей
Pi Camera - 250 рублей
Arduino - 500 рублей
2 сервопривода Feetech FT5519M - 2*2000=4000 рублей
Дальномер HC SR-04 - 70 рублей
Линейные Подшипники - 1500 рублей
Алюминиевые профили шириной 1,5мм - 250 рублей
Зубчатый ремень - 200 рублей
Блок питания на 12В - 1200 рублей
Ролики - 1220 рублей
Шкивы и муфта - 1700 рублей
Кубики – бесплатно
Итого: 14090 рублей

## Slide 7: Показатели ресурсной эффективности и актуальность проекта:
Возможность работы в круглосуточном режиме. Т.е. за переработку в ночное и выходное время работодатель платит сотруднику большую заработную плату в соответствии с трудовым кодексом, а данное устройство может работать в любое время суток без доплат, что в свою очередь позволяет сэкономить деньги на оплате труда. Также живому человеку требуется обеденный перерыв и туалет.
Большая скорость работы, из чего следует большая производительность
Камера обладает возможностью распознавать детали даже в ночное время суток. Что тоже является очень полезным фактором для работодателя
В дальнейшем данный аппарат можно будет настраивать на различные детали. Что тоже делает проект достаточно мобильным в плане выбора сортировки.
Преимуществом данной разработки является возможность адаптации к уже существующему конвейеру, а также возможность дополнения другим функционалом самостоятельно заказчиком.

## Slide 8: Источник информации для создания данного проекта
Занятия в технопарке и курсы в интернете, так же общение со знакомыми, интересующимися программированием.
Книги:
  «Командная строка Linux Полное руководство» автор Уильям Шоттс.
  «Изучаем Python 3-е издание» автор Мэтиз Эрик.

## Slide 9: Спасибо за внимание!