## Slide 1: Модель автономного роботизированного подводного аппарата, для изучения водоемов малой глубины на основе робототехнического комплекта Lego Mindstorms EV3
Королева София, ученица 7 класса
Зотов Андрей, ученик 7 класса
Руководитель: педагог дополнительного образования
Пеганов Станислав Юрьевич

## Slide 2
Цель:
Создать модель роботизированного автономного подводного аппарата, для изучения и наблюдения подводного мира водоемов малой глубины.
Задачи:
Добиться максимальной автономности функционирования данного устройства.
Разработать конструкцию устройства, позволяющую в кратчайшие сроки и с минимальной трудоемкостью исследовать и наблюдать подводный мир.
Создать дружественный интерфейс взаимодействия устройства с пользователем.
Обеспечить минимальную стоимость устройства и его эксплуатации.

## Slide 3
Актуальность
Для проведения исследований и наблюдений подводной обстановки водоемов необходимо наличие плавательного средства способного погружаться на определенную глубину, не всегда использование спускаемой видеокамеры или других инструментов позволяет получить объективную картину происходящих процессов на глубине водоема.
+

## Slide 4
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
1. Видеонаблюдения подводного состояния водоема.
2. Поиска загрязнений водоемов промышленного характера скрытыми источниками загрязнений (стоки, выбросы промышленных предприятий на глубине).

## Slide 5
СОСТАВ УСТРОЙСТВА
Робототехнический комплект LEGO MINDSTORMS Education EV3.
Три средних мотора.
Микрокомпьютер EV3.
Гироскопический датчик.
Соединительные модули и элементы.
Экшн-Видеокамера DIGMA DICam 420 4K.
Два гребных винта 80мм.
Шприц Жане 160 мл.
Сантехнические трубы.
Устройство электропитания на основе Li-Po аккумулятора 11,1В и DC-DC преобразователя XL6019.
Программное обеспечение LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
Программа обеспечения автоматизированной работы.

## Slide 6
Основные модули:
Основной транспортный подводный модуль.
Модуль балласта.
Модуль видеонаблюдения и видеофиксации.
Cпасательный буй.
Буй

## Slide 7
Транспортная платформа
В качестве основной транспортной подводной платформы устройства была создана конструкция из сантехнических труб диаметром 110м и различных фитингов к ним.
Внутри данной платформы находятся три основных узла конструкции:
Блок микроконтроллера EV3.
2 средних мотора с узлами магнитной передачи вращения гребным винтам.
Узел погружения и всплытия.

## Slide 8
Движитель
В качестве движителя платформы были выбраны 2 гребных винта.
Передача вращения на гребные винты осуществляется с помощью узлов магнитной передачи.
Узел магнитной передачи состоит из двух независимых узлов прикрепленных с разных сторон к заглушке сантехнической 110мм.

## Slide 9
Узел погружения и всплытия
Для погружения и всплытия аппарата используется отдельный узел состоящий из:
Шприц Жане 160 мл.
Самостоятельно сконструированный линейный актуатор.
Средний мотор Lego EV3.
Блоки и детали Lego EV3..

## Slide 10
Модуль балласта
Для получения нулевой плавучести аппарата необходим балласт.
Балласт - бетон, залитый в сантехнические трубы.
Точная балансировка – свинцовая дробь.

## Slide 11
Спасательный буй
Состав:
Электромагнит
Устройство сопряжения магнита с микрокомпьютером
Шнур 1м
2 шара для настольного тенниса
Болты и гайки м4
Детали лего

## Slide 12
Программное обеспечение

## Slide 13
ИСПЫТАНИЯ
Испытания устройства проходили в бассейне МБОУ Лицей №73, в результате испытаний были отработаны следующие действие:
1. Маневрирование под водой.
2. Погружение и всплытие аппарата.
3. Автоматическое движение по заданной траектории.

## Slide 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная модель роботизированного автономного подводного аппарата по результатам испытаний способна обеспечить выполнение поставленных перед ним задач. Определены следующие этапы работы:
Проведение испытаний в естественных условиях.
Создание аналогичного транспортного средства на основе платформы Arduino с использованием средств спутниковой навигации и полноценных систем связи и управления.
Консультации с представителями исследователей окружающей среды и защиты природы показали большую заинтересованность в использовании нашего устройства.