## Slide 1
Проект
«Разработка приспособления для хранения овощей зимой + Telegram-бот »
Выполнил:
Кардашов Дмитрий
Кардашова Мария
Руководитель:
Кардашов Сергей Михайлович
Пенза, 2023 год

## Slide 2: Польза овощей
Уникальный состав питательных веществ
Здоровье организма, отличное пищеварение
Укрепление иммунитета, сила, энергия
Крайне необходимо употреблять овощи зимой, когда организм испытывает дефицит полезных веществ

## Slide 3: Актуальность проекта
Проблема хранения овощей зимой встает очень остро
Что делать если нет погреба, подпола или подходящего подвала?
Вывод – нужно разработать приспособление, которое позволит хранить овощи в условиях отрицательных температур в не отапливаемом помещении

## Slide 4: Объект исследования в проекте
Предмет исследования
Разработка приспособления для хранения овощей зимой
Процесс хранения овощей зимой в не отапливаемом помещении
Отличительная особенность
Возможность удаленного мониторинга состояния приспособления через Интернет

## Slide 5: Цель проекта
Задачи
Исследовать проблему
Сформулировать требования к приспособлению
Найти пути выполнения требований
Разработать приспособление для хранения овощей и систему автоматического поддержания в нем заданной температуры, в том числе с удаленным доступом через Интернет
Проверить работу приспособления
Исследовать проблему хранения овощей зимой и разработать приспособление для их хранения

## Slide 6: Гипотеза
Практическая значимость работы заключается в разработке работоспособного приспособления для хранения овощей зимой
Я предполагаю, что мне удастся решить проблему хранения овощей зимой в не отапливаемом помещении путем разработки специального приспособления для их хранения
Целевой аудиторией проекта, если он закончится удачей, являются семьи, которые делают запасы овощей на зиму, но не имеют специального помещения для их хранения

## Slide 7: Действительно ли проблема актуальна?
https://docs.google.com/forms/d/1nrqARPonkeuZooTSD1B-4rSNnc5lYc2903zQhDOlpxE/viewform?edit_requested=true

## Slide 8: Результаты опроса

## Slide 9: Приспособление должно:
Поддерживать положительную температуру внутри себя при отрицательной температуре снаружи
Иметь достаточно большой объем
Быть весьма дешевым
Быть пожаро - и электробезопасным
Предоставлять возможность мониторинга
через Интернет

## Slide 10: Вопросы, которые нужно решить для разработки приспособления
Что использовать в качестве емкости для хранения ?
Как обеспечить температуру внутри емкости выше, чем снаружи ?
Как поддерживать температуру ?
Как контролировать работу приспособления через Интернет?

## Slide 11: Что использовать в качестве емкости для хранения ?
Подарить старому холодильнику вторую жизнь
Отличная теплоизоляция
Весьма большой внутренний объем при незначительных габаритах
Сломанный
холодильник

## Slide 12: Как обеспечить температуру внутри емкости выше, чем снаружи ?
Использовать нагреватель, который должен быть:
Компактный
Безопасный
Маломощный
Компактная - а значит не занимает полезный объем
Безопасная – сделана на заводе, а не самоделка
Маломощная – всего-то 15 Вт
Notes: Итак, емкость мы выбрали. Второй вопрос был: «Как обеспечить температуру внутри емкости выше, чем снаружи?», ведь по условию задачи температура снаружи отрицательная. Значит, нам нужен какой-то нагреватель: компактный, безопасный и маломощный. Маломощный - потому что устройство для хранения овощей мощностью, например, 1 КВт вряд ли можно назвать хорошим решением. Благодаря высокой теплоизоляции корпуса холодильника, достаточно поместить внутрь него незначительный источник тепла – и холодильник будет поддерживать это тепло, а значит мощный нагреватель и не нужен! И такое решение было найдено: это сушилка для обуви потому что она:
- Компактная - а значит не занимает полезный объем;
- Безопасная – сделана на заводе, а не самоделка;
- Маломощная – всего-то 15 Вт.

## Slide 13: Как поддерживать температуру ?
ESP32 – это инструмент, для создания систем взаимодействия с окружающей физической средой
ESP32 - это аппаратно-программный комплекс для создания систем автоматики и робототехники
Notes: Третий вопрос был – как поддерживать заданную температуру? Ведь если нагреватель будет все время включен, то через несколько часов температура в холодильнике будет +30 градусов, Значит его нужно в определенный момент выключить, а потом вновь включить. А потом снова выключить. И так – многократно…
Так как у меня уже был опыт разработки нескольких электронных игр и одного робота на платформе Arduino, то решение я принял быстро - нужно на этой платформе разработать для нашего приспособления хранения овощей систему автоматической регулировки и поддержания температуры.

## Slide 14: Как работать через Интернет ?
Создан Telegram-бот, в чате с которым хозяин общается с программой, работающей на ESP32
ESP32 имеет встроенный Wi-Fi-модуль, через который мы соединяется с Telegram
Notes: Третий вопрос был – как поддерживать заданную температуру? Ведь если нагреватель будет все время включен, то через несколько часов температура в холодильнике будет +30 градусов, Значит его нужно в определенный момент выключить, а потом вновь включить. А потом снова выключить. И так – многократно…
Так как у меня уже был опыт разработки нескольких электронных игр и одного робота на платформе Arduino, то решение я принял быстро - нужно на этой платформе разработать для нашего приспособления хранения овощей систему автоматической регулировки и поддержания температуры.

## Slide 15: Вопросы, которые нужно решить для разработки приспособления
Что использовать в качестве емкости для хранения ?
Как обеспечить температуру внутри емкости выше, чем снаружи ?
Как поддерживать температуру ?
Как работать через Интернет ?

## Slide 16: Требования к системе автоматики и пути их решения
Измерение температуры
Включение и выключение
нагревателя
Индикация температуры
Установка заданного порога температуры
Сигнализация в случае
тревоги

## Slide 17: Алгоритм работы системы автоматики

## Slide 18: При разработке программы особое внимание уделено:
устранению эффекта дребезга кнопок
цифровой фильтрации считываемых с аналогового входа данных
вычислению температуры по математической формуле, переводящей показания с аналогового входа в градусы Кельвина, а затем в градусы Цельсия
организации меню при помощи кнопок
Используемые приемы и принципы:
ООП: собственные и сторонние библиотеки
параллельность и многозадачность
использование прерываний
организации взаимодействия с Telegram-ботом

## Slide 19: Режимы работы системы автоматики

## Slide 20: Сборка системы автоматики Монтажная коробка № 1
Вид снаружи
Вид изнутри

## Slide 21: Сборка системы автоматики. Напечатанный корпус
Вид снаружи
Вид изнутри

## Slide 22: Крепление к корпусу холодильника

## Slide 23: Итоговый вариант

## Slide 24: Выводы
Убедился что проблема хранения овощей зимой действительно актуальна
Нашел путь решения этой проблемы – разработка специального приспособления
Разработал и сконструировал приспособление
Разработал для него на платформе ESP32 систему автоматического поддержания заданной температуры
Разработал подсистему взаимодействия через Интернет-платформу Telegram
Убедился в работоспособности приспособления и стал его использовать
Гипотеза подтвердилась!

## Slide 25: Использованные источники
Сайт http://Arduino.ru (платформа Arduino)
Сайт http://mypractic.ru/ (уроки программирования на Arduino)
Массимо Б. Arduino для начинающих волшебников / Б. Массимо - М.: VSD, 2012. - 128 с.
МакРобертс, М. Начала Arduino / М. МакРобертс - London: CUP, 2010. - 459 с
Спасибо за внимание